## Slide 1
SmartRacket Coach
智能球拍教练系统
从原型到可用的智能训练辅助系统
适用场景
团队信息
Samsung Solve for Tomorrow 评审
VTC青年学院卓越培训中心
2025年11月

## Slide 2
目錄
1
2
3
4
5
6
7
8
設計概念
技術架構與硬體設計
軟體開發與應用系統
特色功能：高光一刻
系統整合與用戶體驗
未來展望
VTC資源優勢
總結與行動號召
3-7
8-17
18-24
25-28
29-32
33-36
37-39
40
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統

## Slide 3
背景與痛點
項目背景與痛點分析
業餘與校隊訓練痛點
目標
缺少即時量化反饋，視頻複盤費時且難以定位關鍵片段，教練難以全程陪練，技術提升曲線平緩，動作-結果缺乏即時因果關聯。
提供24/7實時反饋與個性化建議，降低學習曲線，提升訓練效率，成為球員與教練的智能助手，而非替代教練。
設計原則
低侵入性（不影響球拍性能），隱私友好（數據本地優先），可負擔（目標成本），可量產（簡化結構），人機協作（輔助而非取代）。
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
3

## Slide 4
設計靈感
設計靈感：從"盲打"到量化訓練
靈感來源
個人訓練體驗與同儕反饋，發現即時量化指標與技術提升存在顯著相關性
關鍵洞察
動作與結果之間缺少即時因果關聯，難以形成有效的肌肉記憶與技術調整
設計策略
拍體內嵌傳感與邊緣計算，手機端可視化分析，教練協同反饋，打造閉環訓練體系
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
4

## Slide 5
方案對比
三種方案對比：手機視覺 vs 手腕IMU vs 球拍傳感器
評估維度
方案A：手機視覺系統
方案B：手腕IMU
方案C：球拍傳感器
最終選擇
數據精度
隱私問題
高（可捕捉全身動作）
中（間接推斷拍面動作）
敏感（需錄影、佔用場地）
高（直接測量拍體動作）
良好（僅收集動作數據）
環境依賴
成本因素
高（光線、背景、架設）
中（手腕與拍體不完全同步）
使用體驗
較差（需架設、限制活動範圍）
低（任何環境均可用）
高（算力需求、雲端處理）
低（利用現有手環/手錶）
最佳（無關個人、僅限球拍）
中（專用硬件，但可量產）
一般（數據間接性導致誤差）
最佳（無感知，不影響揮拍）
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
5

## Slide 6
人機協作理念
人機協作理念與最終方案選擇
協作理念
選擇理由
不是取代教練，而是訓練輔助與決策參考。SmartRacket Coach 定位為數據收集者、模式識別者和進步追蹤者，與教練和運動員形成互補關係，提供24/7的訓練夥伴。
球拍傳感器方案提供最直接的動作數據、隱私保護良好、環境適應性強，且能與手表/手機/雲端構建完整生態系統，同時保持低干擾性，不影響球員正常揮拍手感。
系統角色分工
設備/AI系統
收集、分析、分類動作數據
教練
制定策略、優化技術細節
使用者
個性化校準、練習執行
數據與建議
實時反饋
專業指導與調整
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
6

## Slide 7
技術架構
技術架構總覽
SmartRacket Coach採用三層架構設計，實現從數據採集到分析反饋的完整閉環。通過低延遲BLE通信確保實時交互，數據流經過處理、分析、可視化，最終為用戶提供量化反饋。
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
7
嵌入式端
ESP32 Mini + MPU-6050 IMU
移動端App
BLE數據處理、視頻錄制、高光一刻
雲端/教練端（可選）
數據存儲、群組管理、專業分析
原始數據傳輸 (BLE 5.0)
配置與控制
訓練數據同步
專業分析與指導

## Slide 8
技術架構
MVP阶段：Micro:bit 原型经验
優點
上手快速：圖形化編程界面，無需嵌入式開發經驗；教學友好：豐富文檔與案例庫；社區支持：大量開源項目參考
局限性
採樣頻率僅50Hz，無法準確捕捉快速動作；算力不足（16MHz處理器，16KB RAM）；內置加速度計精度低；藍牙2.0穩定性較差
經驗教訓
需更高採樣率（>200Hz）以捕捉擊球瞬間；需穩定BLE傳輸確保無數據丟失；硬件升級不可避免，但原型驗證了基本可行性
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
8

## Slide 9
硬體升級
硬件升級決策：選擇 Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Mini
升級理由
性能提升
採用160MHz RISC-V單核處理器，BLE 5.0穩定連接，低功耗設計，體積極小（僅21×17.8mm），可安裝於握把末端而不影響使用手感與重量平衡。
採樣率提升至200Hz（原50Hz），足以捕捉快速揮拍動作，本地即可運行輕量決策樹模型（約50KB），RAM充足（400KB vs 原16KB），實現端側AI推斷。
與MVP對比
相較Micro:bit，精度大幅提升，時延減少（從>200ms到<50ms），集成度更高，續航更長（15小時vs 5小時），且BLE 5.0連接更穩定，減少斷連和數據丟失問題。
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
9

## Slide 10
硬體規格
核心硬件規格對比（圖表）
ESP32 Mini vs Micro:bit 關鍵性能指標
ESP32-C3 Mini
Micro:bit
10x
25x
16x
4x
處理器速度提升
RAM容量提升
存儲容量提升
採樣頻率提升
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
10

## Slide 11
傳感器規格
MPU-6050 6軸IMU 傳感器規格
技術參數
加速度計 (Accelerometer)
陀螺儀 (Gyroscope)
測量範圍
精度與靈敏度
可調：±2g / ±4g / ±8g / ±16g
（選用±8g最適合揮拍動作）
採樣頻率
可調：±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s
（選用±1000°/s適合旋腕動作）
16位元ADC輸出
靈敏度：2g模式下4096 LSB/g
噪聲與漂移控制
16位元ADC輸出
靈敏度：250°/s模式下131 LSB/(°/s)
數字低通濾波器：5-260Hz可調
零點漂移：±50mg（校準後）
安裝與校準
數字低通濾波器：5-260Hz可調
零點漂移：±20°/h（靜置狀態）
最高1kHz（實際使用200Hz）
對應5ms間隔，捕獲快速動作
最高8kHz（實際使用200Hz）
與加速度計同步採樣
重力校準：靜置校準（XYZ軸）
溫漂補償：±0.02%/°C
零偏修正：靜置採樣100次平均
溫漂補償：±0.03%/°C
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
11

## Slide 12
電源管理
電源管理與續航策略
供電方案
智能休眠策略
採用標準CR2032紐扣電池供電，易於更換且市場普及。單個電池能量密度高，體積小，重量輕（約3克），安裝於握把末端不影響平衡性。
採用動作觸發喚醒機制，系統檢測到5秒無活動自動進入light-sleep模式，BLE連接休眠但保持快速喚醒能力。震動檢測電路保持低功耗監控，有效降低90%待機功耗。
續航數據
主動訓練模式：約15小時連續使用；間歇訓練：≈一週（每天2小時）；待機模式：3-4個月。批量BLE傳輸、時鐘門控和事件驱動采樣等策略顯著提升續航表現。
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
12

## Slide 13
電源方案
無線充電方案探索：Coin Cell 與 Supercapacitor
評估維度
路線A：紐扣電池+可更換
路線B：超級電容+無線充電
當前方案
供電穩定性
續航能力
用戶體驗
高（CR2032電壓穩定，3V輸出恆定）
中（充電狀態影響供電穩定性）
優秀（light-sleep模式下3-4個月）
較短（需頻繁充電，但突發傳輸性能好）
需手動更換電池（頻率低，3-4個月一次）
突發傳輸能力
設計複雜度
重量與平衡
便捷（放置充電板上即可，無需拆卸）
中（BLE傳輸峰值功耗影響電池壽命）
優秀（超級電容快速放電特性適合資料突發傳輸）
簡單（標準電池座，無需充電電路）
複雜（需整合線圈、充電管理、電容平衡）
輕巧（CR2032僅3克，對拍體平衡影響小）
較重（線圈與超級電容組合增加重量）
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
13

## Slide 14
硬體設計
CNC 铝合金外壳与重量平衡设计
CNC精加工
采用航空级铝合金材料，通过CNC精密加工，确保结构强度与耐冲击性，同时保持轻量化设计
打孔与配重
精心设计打孔位置，确保电子元件安装后球拍整体重心平衡，不影响挥拍手感与击球稳定性
人体工学
侧键位置经过精确计算，确保拇指可轻松触及；握把表面经特殊处理，防滑且舒适，长时间使用不疲劳
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
14

## Slide 15
位置優化
安裝位置優化：從拍面到握把末端
評估維度
方案A：拍面震動耦合
方案B：握把末端穩定性
最終選擇
數據穩定性
拍體平衡
較差（受震動干擾大）
影響重心（改變擊球手感）
良好（數據一致性提高）
峰值檢測
幾乎無影響（保持原有手感）
不穩定（多個峰值疊加）
誤觸率
清晰（單一主峰值易於識別）
中高（易受碰撞激活）
低頻噪聲
使用舒適度
極低（誤觸風險顯著降低）
明顯（需要額外濾波）
較差（影響握持手感）
微小（實測信噪比提升40%）
極佳（無感知使用體驗）
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
15

## Slide 16
硬件算法创新
硬件算法与创新点汇总
信号滤波
击球峰值检测
一阶/二阶低通滤波器，去除高频噪声，提高信号质量，优化传感器数据。针对不同动作类型实现自适应滤波参数，改善弱信号识别。
基于阈值和微分算法识别动作峰值，准确定位击球瞬间，支持200Hz高频采样，能捕捉快速动作细节，动态阈值调整适应不同力度。
特征提取
端侧推断
从原始数据提取8个关键特征：陀螺仪峰值、加速度峰值、能量比、动作时长、频域能量比、击球节奏、手腕旋转角、击球窗口等，构建动作指纹。
轻量决策树模型（~50KB），可在ESP32上实时评分与分类，无需云连接。个性化校准后准确率从65%提升至85%，支持动作识别与实时反馈。
SmartRacket Coach 智能球拍教练系统
16

## Slide 17
軟件/系統架構
軟件/系統架構總覽
多層架構設計
安全與隱私策略
嵌入式韌體（Arduino/C++）→ BLE通訊協議 → 移動應用(Flutter) → 雲端服務(可選)，形成完整數據採集分析流水線，確保用戶體驗流暢和數據安全。
本地優先處理、最小化數據上傳、用戶完全控制雲端分享。所有訓練數據默認存儲在本地，僅經用戶確認後才進行雲端同步，保障數據安全與隱私。
系統數據流向
嵌入式韌體層
ESP32 + MPU-6050 + Arduino
BLE通訊層
BLE 5.0 GATT服務
移動應用層
Flutter跨平台應用
雲端服務層
可選Firebase或自建服務
感測數據
動作特徵
用戶選擇同步
教練反饋
App配置
固件更新
滤波與特徵提取
批量傳輸優化
高光一刻录制
用戶授權控制
本地處理優先
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
17

## Slide 18
時間線/里程碑
開發里程碑時間線
概念驗證
Micro:bit 原型
痛點分析與構想提出
簡易傳感與數據採集
ESP32板級驗證
硬體升級與性能提升
App Inventor初版
Flutter重構
快速App原型開發
跨平台應用開發
BLE協議定版
穩定通訊架構
ML模型迭代
Galaxy Watch整合
提升至85%準確率
生理數據融合分析
硬體里程碑
軟體里程碑
系統整合
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
18
2024年2月
2024年4月
2024年5月
2024年6月
2024年7月
2024年8月
2024年9月
2024年11月

## Slide 19
軟件開發
初期應用：MIT App Inventor經驗與局限
快速原型
使用拖拽式模塊化開發，無需編寫傳統代碼即可完成UI搭建、BLE通信和基本功能驗證
性能局限
視頻處理能力受限，組件擴展性不足，高幀率數據處理卡頓，複雜BLE協議難以實現
遷移啟示
原型驗證後需轉向專業開發框架，Flutter提供跨平台統一體驗，原生插件API更適合高性能應用
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
19

## Slide 20
跨平台開發
Flutter 跨平台應用架構
單一代碼庫覆蓋 iOS/Android
模組化設計
採用Flutter框架實現"一次編碼，多端運行"，共享UI組件與業務邏輯，自研BLE插件實現與ESP32 Mini穩定連接，降低70%開發維護成本。
應用分為四大核心模組：實時數據分析頁、訓練記錄管理、高光視頻收藏與編輯、教練視圖（遠程指導）。採用MVVM架構分離UI與業務邏輯，提高可維護性。
性能優化
採用異步流處理傳感器數據，Isolate多線程計算避免UI卡頓，內存優化確保高光視頻緩衝區穩定運行。針對不同設備進行自適應界面設計，支持平板大屏顯示。
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
20

## Slide 21
通訊協議
BLE 5.0 通信协议设计
GATT 服务/特征结构
数据传输服务
事件触发服务
配置管理服务
传感器数据特征 (可通知)
校准参数特征 (读/写)
批量数据特征 (可指示)
高光一刻特征 (可通知)
按键状态特征 (可通知)
电量状态特征 (可通知/读)
设备参数特征 (读/写)
采样频率特征 (读/写)
固件版本特征 (只读)
数据打包方案
类型
长度
数据值 (变长)
采用二进制 TLV (类型-长度-值) 结构
支持批量发送与数据压缩
时延目标 < 50ms，优化电量消耗
抗丢包机制
ESP32
手机 App
数据包 [SEQ=N]
ACK [SEQ=N]
使用序列号标记包顺序
超时自动重传 (250ms)
指数退避重传策略
关键数据 ACK 确认机制
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
21

## Slide 22
機器學習
機器學習模型迭代（圖表）
決策樹分類模型準確率提升過程
測試集準確率
個性化校準後準確率
65%
+20%
85%
50KB
初始準確率
準確率提升
校準後準確率
模型體積
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
22

## Slide 23
機器學習
特征工程与个性化校准
关键特征提取
峰值角速度（陀螺仪数据最高点）
线加速度（三轴合成值）
动作时长（从起始到结束）
校准效果与成果
能量阈值（加速度平方和）
频域能量比（不同频段能量）
击球节奏（连续动作间隔）
手腕旋转角（角速度积分）
击球窗口（峰值前后平均能量）
个性化校准流程
新用户首次使用需完成10次标准动作采集，系统基于此建立个人评分基准和动作特征库。校准过程中系统会提示用户调整姿势和力度，确保数据覆盖不同场景。校准数据存储于设备本地，保障隐私安全。
个性化校准后，系统识别准确率从通用模型的65-70%提升至83-85%。误报率下降40%，特别是在区分相似动作（如正手攻与正手弧圈）方面表现显著。用户反馈校准后的评分更符合自我感知和教练评价。
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
23

## Slide 24
特色功能
特色功能：高光一刻（Instant Replay 思路）
灵感来源
源自NVIDIA Instant Replay游戏录屏技术，我们将此概念应用于运动训练场景，解决传统录像耗时问题
核心目标
一键保存最近3分钟训练精彩片段，无需手动查找剪辑，瞬间回顾关键动作
价值与应用
训练高效率、社交分享、教练点评三大应用场景，极大节省内容创作时间与存储空间
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
24

## Slide 25
高光一刻功能
高光一刻實現：3分鐘循環緩衝
後台循環錄製
觸發即落盤
手機App持續在後台進行720p/30fps循環錄製，保持最近3分鐘影像。僅佔用150-300MB內存，對現代手機性能影響可控，不會顯著消耗電池。
當用戶按下球拍側面按鍵或App遙控觸發時，系統立即將緩衝區影像保存為文件。覆蓋延遲<100ms，保存用時僅需2-3秒，支持電量/存儲閾值提醒。
3分鐘循環緩衝工作流程
RAM循環緩衝區
3分鐘 720p/30fps
~150-300MB
後台錄製
持續捕捉視頻流
循環更新
覆蓋最早片段
觸發機制
按鈕/App遙控
保存處理
緩衝區→文件
寫入
BLE 事件
觸發保存
讀取轉換
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
25

## Slide 26
按鍵觸發
按鍵觸發與RAM暫存方案
觸發機制
可靠性保障
用戶通過球拍側面的微動開關（tact button）觸發BLE事件，智能手機接收事件後保存高光視頻段。系統設計包括去抖處理、長按/單擊區分以及誤觸處理機制，確保在運動環境下穩定工作。
採用事件確認+失敗重試機制，即使在BLE訊號不穩定的環境下也能確保功能可靠性。按鍵觸發延遲優化至50ms以內，實現「看到好球即點即存」的直覺操作體驗。
按鍵觸發至視頻存儲流程
側鍵按下
去抖處理
BLE事件發送
App接收事件
循環緩衝區（RAM）
保存至永久存儲
20ms防抖
事件封裝
無線通信
觸發保存指令
2-3秒完成保存 (150-300MB)
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
26

## Slide 27
效率提升
效率提升分析（圖表）
高光一刻功能帶來的時間與空間優化
使用高光一刻
傳統方式
95%
90%
1分鐘
20分鐘
編輯時間節省
存儲空間節省
高光編輯耗時
傳統編輯耗時
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
27

## Slide 28
系統整合
Galaxy Watch 數據整合
數據指標
聯合分析
通過Samsung Health API整合心率變化、步數統計、訓練時長等生理數據，與拍體動作數據對齊，實現多維訓練分析與體能監測，獲取全面訓練畫像。
結合動作質量與體能表現，提供強度區間分析、疲勞提示和恢復建議，避免過度訓練風險，優化訓練計劃與節奏，提升訓練效率和表現。
數據融合與API整合
Galaxy Watch
生理數據來源
SmartRacket App
動作數據收集
生理指標
心率變化
步數統計
訓練時長
消耗卡路里
API接口
Samsung Health
OAuth授權
隱私保護
數據同步
數據融合分析
動作質量 + 體能表現 = 全面評估
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
28

## Slide 29
用戶體驗
用戶價值與體驗優化
業餘愛好者價值
校隊選手價值
24/7 訓練夥伴，即時語音反饋（如"正手攻，8/10分，轉腕好，擊球點略低"），個性化進度追蹤，遊戲化訓練目標，從"無意識"到"有目的"的練習轉變。
動作精確評分與分類，長期趨勢分析，與教練協同（分享數據與高光視頻），組隊訓練數據對比，強化特定動作的針對性訓練，提升競技表現。
設計與體驗細節
低時延提示（< 100ms），無干擾UI（訓練中最少干預），無障礙設計（聲音/震動反饋選項），多語言支持，智能訓練建議（結合手錶心率數據），個性化儀表板。
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
29

## Slide 30
未來展望
未來展望與成本預估（圖表）
首件成本構成 (總計: 523 HKD)
規模效應：生產數量與單位成本關係
ESP32-C3 (120 HKD)
MPU-6050 (35 HKD)
CNC外殼 (180 HKD)
電池/開關 (38 HKD)
組裝/測試 (150 HKD)
523 HKD
315 HKD
225 HKD
150 HKD
2,499-3,499
首件成本
小批量成本
中批量成本
量產成本
建議零售價 (HKD)
未來發展規劃
近期 (3-6月): 傳感器擴展與結構優化、與Galaxy Watch更深度整合
中期 (6-12月): 品牌合作、線上教練平台、成本持續降低
長期 (1-2年): 智能手表無縫整合、AI生成訓練課程、拓展至更多球類運動
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
30

## Slide 31
產學合作
VTC資源優勢與產學合作
卓越培訓發展中心
VTC青年學院電子業專業培訓中心提供專業級設備與指導，支持創新電子產品原型開發與測試
CNC加工能力
配備高精度CNC設備，可快速製作鋁合金外殼與結構件，實現複雜幾何形狀與精確加工，大幅縮短開發週期
3D打印技術
多種材料3D打印設備可快速製作功能性原型，支持迭代測試與驗證，降低設計風險
產學合作模式
學生實訓、共享實驗室與設備，企業提供實際需求，教師技術指導，形成"學習-創新-應用"良性循環
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
31

## Slide 32
總結與號召
總結與行動號召
項目亮點
端側AI: 輕量決策樹模型在ESP32上實時推斷，準確率達85%
即時高光: 3分鐘循環緩衝錄影，一鍵保存精彩片段，節省95%編輯時間
手錶整合: 與Galaxy Watch生理數據融合，提供全面訓練評估
下一步計劃
小規模試產與用戶試點: 10-20套設備測試，收集實際使用反饋
三星生態深度整合: 與Samsung Health、Watch APIs更緊密連接
量產成本優化: 從首件523 HKD降至規模化150 HKD以下
未來發展路徑
3-6個月: 優化結構與硬件設計，10個測試用戶；6-12個月: 擴大至100個用戶，設立線上教練平台；1-2年: 實現AI自動課程生成，擴展至其他球類運動，打造完整智能運動生態系統。
與我們一起改變運動訓練方式
SmartRacket Coach不僅是一款智能設備，更是連接教練與運動員的橋樑，是24/7的訓練夥伴。我們誠摯邀請您參與這個創新項目！
產業合作咨詢
成為測試用戶
SmartRacket Coach 智能球拍教練系統
32