## Slide 1
VTC 青年學院 AI 與機械人課程專案展示
SmartRacket Coach
智能球拍教練系統
讓每一次揮拍，都有數據相伴；讓每一次學習，都能被看見與改變。
VTC 青年學院
AI 與機械人課程二年級學生
2025 年 11 月

## Slide 2
引言：我為何要做這件事？
一句話：被「數據缺失」打敗的學習曲線
看影片逐幀找錯，卻錯過最佳修正時機
肌肉記憶固化錯誤，進步速度被拉慢
問題：如何在當下得到量化回饋？
簡報地圖：
動機
架構
硬體/軟體
高光功能
應用
未來
2

## Slide 3
3
我的起點：球場上的自我對話
情境
每一拍都是與自己的對話。
痛點
感受有偏差、證據卻缺席。
目標
把當下的力度、角度、速度量化給我看。
方法
讓球拍自己「說話」。

## Slide 4
痛點拆解：為何僅靠影片不夠？
修正時機已過
1
環境依賴高
光線、機位、背景雜訊影響大。
2
回饋不即時
無法在動作形成時矯正。
3
隱私問題
錄影、上傳與存儲都不友善。
4
成本考量
需要專業設備與存儲空間。
結論
需要低侵入、低延遲、離線可用的方案。
4

## Slide 5
為何選擇球拍內嵌傳感器（決策表）
方案
數據精度
隱私/合規
環境依賴
成本
綜合評估
手機視覺系統
高（可捕捉全身）
需錄影，敏感
高（光線/背景/機位）
高
不利於日常訓練
手腕 IMU
中（間接推斷）
佳
中（與拍面不同步）
中
當作輔助資料
球拍傳感器（選定）
高（直測拍體）
佳（動作數據為主）
低
低~中
MVP 最優解
人機協作定位
AI 量化與追蹤，教練負責策略指導，學習者持續實作與反饋。
5

## Slide 6
MVP 的曲折與成長
第一代：原型驗證
micro:bit + MIT App Inventor
只為驗證數據流通
算力與藍牙穩定性受限
結構教訓
早期未做重心與耐久測試
手感「怪怪的」
改進：CNC 精準開孔，拍柄後端中心內嵌
第二代：升級飛躍
Seeed Studio XIAO ESP32‑C3 Mini
資料流、連線與續航全面提升
首次感覺「原型真的能用」
關鍵轉折點
從功能驗證到實用原型，關鍵在於：
硬體升級：提升穩定性與算力
結構改良：從外掛到內嵌，維護手感
架構優化：降低延遲，提升續航
6

## Slide 7
關鍵洞察：把『動作⇄結果』重新接上
核心命題：即時建立動作與結果的因果關聯
設計原則
現場修正 > 事後回放；可持續迭代 > 一次性炫技
人機協作
AI 負責量化與追蹤，教練負責策略指導，學習者持續反饋
動作
即時回饋
結果
7

## Slide 8
設計原則：五大支柱
1. 低侵入性
不改變球拍手感與性能
2. 本地優先
邊緣/手機端閉環運算
3. 可負擔
控制 BOM，普惠應用
4. 可量產
機構簡潔、加工友善
5. 人機協作
輔助而非取代教練
這五大支柱共同支撐系統設計，確保產品實用性、可持續性與易於推廣。
8

## Slide 9
9
MVP架構與混合計算邏輯
邊緣端（球拍模組）
高頻採集、初步濾波、時間戳封裝、BLE低功耗傳輸。
移動端（Android）
特徵工程、決策樹/輕量CNN推論、視覺化與訓練日誌。
雲端（可選）
商業化後期再引入協作分析與跨裝置同步。
優勢
低延遲、離線可用、模型升級無需重刷韌體。

## Slide 10
系統三層架構圖
感測層
IMU + 藍牙模組
MPU-6050 傳感器
BLE 5.0 通訊
初步濾波與封包
邊緣/手機推論層
特徵工程 (8→12參數)
決策樹/輕量CNN
視覺化與訓練日誌
即時回饋系統
本地資料儲存
教練協同監看
跨裝置同步
高級分析與排名
數據流向
資料流模式： TLV 打包、抗丟包、低功耗通訊協議
設計原則： 邊緣端為主、雲端為輔，確保低延遲與離線可用
10

## Slide 11
邊緣計算的三個關鍵優勢
1. 體感即時
回饋延遲可控於即時互動級，讓學習者能在動作形成瞬間得到修正建議
2. 隱私友好
資料留在裝置端，不需連網也能運作，無須擔心訓練影像外流
3. 耗能效率
運算分流、低功耗傳輸與喚醒策略，使球拍與手機雙雙續航更長
邊緣運算是 SmartRacket Coach 的核心競爭力，讓學習者在任何場合都能享有低延遲、高隱私、長續航的訓練體驗。
11

## Slide 12
12
人機協作定位
AI
量化與追蹤、提供客觀分數與趨勢。
教練
策略與課表、介入時機。
學習者
主動練習、即時修正、長期堅持。
成果
建立可複用的學習閉環。

## Slide 13
代際演進：從原型到可用
指標
micro:bit 原型
ESP32‑C3 Mini 現行
採樣頻率
50 Hz
最高可至 200 Hz（目標值）
連線/計算
受限
藍牙 5.0計算與內存充裕
延遲體感
偏高
穩定即時回饋級
續航
低
可長時訓練（依功耗策略）
效能提升
從早期原型的基礎驗證，到現行版本的穩定實用，各項指標全面提升。以體感與功能為先，數值僅供參考。
13

## Slide 14
核心元件與分工
ESP32‑C3 Mini
主控晶片
MPU‑6050
慣性測量單元
BLE 5.0 通訊
Android App
主控
Seeed Studio XIAO ESP32‑C3 Mini，小巧但算力充足。
IMU
MPU‑6050（6 軸，陀螺儀 + 加速度計）精準感測運動參數。
通信
BLE 5.0 GATT，實現封包聚合、低功耗傳輸。
計算分工
邊緣端負責高頻採集與預處理；模型推論在手機端，便於快速迭代。
14

## Slide 15
電源與續航策略
主電池
紐扣電池作為主要電源供應
優點：體積小巧、容量適中、易於更換
限制：需要良好的低功耗管理以延長電池壽命
能源策略
睡眠/喚醒（揮拍/按鍵）機制
間歇傳輸降低藍牙功耗
動作感知，僅在需要時啟動高功耗模式
使用體驗
主動訓練：長時段可用（3-4小時連續使用）
待機模式：多月待機時間
充電提示：App內電量顯示與提醒
未來規劃
Phase 2 評估：
超級電容 + 無線充電結合
磁性充電座，提升使用便利性
更先進的電源管理晶片
目前版本已達到基本使用需求，但未來將進一步優化電池壽命與充電便利性。
15

## Slide 16
CNC精準安裝與結構設計
ESP32-C3 模組
!
拍柄後端中心內嵌 - 剖面示意圖
CNC精準開孔保持平衡與重心
方案
拍柄後端中心 CNC 精準鑽孔與開槽，模組內嵌。
經過多次失敗後找到穩定的尺寸與加工路徑
目的
維持原生手感，不影響揮拍體驗
降低慣性改變，確保運動表現
提升結構穩定性，防止鬆動與偏移
設計演進
早期3D列印外殼
（已棄用）
→
CNC精準加工
（現行方案）
16

## Slide 17
挑戰與對策（硬體）
平衡與舒適
挑戰：傳感器位置影響球拍平衡性
解決方案：設計靠近手腕位置的固定方式
提供多種選擇：磁吸/魔術貼/夾具三種固定方式
經過多輪測試，確保操控感受與原始球拍一致
位置敏感性
挑戰：傳感器位置偏移影響數據準確性
解決方案：提供詳細的安裝指引與參考圖
校準流程：首次使用啟動自動校準程序
支援使用者手動微調參數以適應個人使用習慣
類別覆蓋
挑戰：動作種類繁多，難以全面覆蓋
解決方案：逐步擴充資料集，分階段實現
評估引入 TensorFlow Lite 輕量級 CNN 模型
優先支援基礎動作，再擴展至複雜技術動作
續航問題
挑戰：高採樣率會加速電池耗損
解決方案：行前充電提示與充電狀態顯示
支援可升級電池容量，滿足不同用戶需求
智能採樣：依據運動強度調整採樣頻率
透過反覆測試與使用者回饋，我們不斷優化硬體設計，平衡準確度、便利性與續航能力，確保系統能應對各種使用場景。
17

## Slide 18
硬體亮點總結
低侵入
精確 CNC 開孔，維持原始手感與重量平衡，不影響球拍性能
可量產
CNC 友善設計、加工路徑穩定，便於小批量生產與擴展
通訊穩定
BLE 5.0 + 封包聚合技術，低功耗、抗干擾、高傳輸穩定性
升級空間
可擴展至九軸感測器、無線充電、殼體優化，保留未來發展性
硬體設計追求「低侵入、高精度、可持續」三原則，確保使用體驗與長期價值，為後續升級預留彈性。
18

## Slide 19
19
平台策略與語言選擇
主平台
Android Studio 原生開發（優化三星生態）
語言
Kotlin，評估 Jetpack Compose 精簡 UI
備選方案
MIT App Inventor — 用於快速功能驗證
開發優勢
原生性能、生態整合、安全性與穩定性

## Slide 20
混合計算工作流（邊緣+移動）
BLE 5.0 數據傳輸
邊緣端（球拍模組）
高頻採集、時間同步
初步濾波、資料壓縮
藍牙低功耗封包發送
手機端（Android App）
特徵抽取（8→12 參數可擴）
決策樹推論、品質評分
視覺化與訓練日誌記錄
優勢
模型升級無需重刷韌體、降低端側記憶體壓力、延長續航
20

## Slide 21
21
BLE 5.0通信協議摘要
GATT服務
低延遲穩定包流，支援多客戶端連接。
特性通知與指示功能，減少輪詢需求。
資料打包
TLV（Type-Length-Value）格式，支援批量與壓縮。
有效利用有限MTU，優化傳輸效率。
備援策略
抗丟包重傳機制，確保資料完整性。
延遲控制於即時交互級，保證用戶體驗。
斷線自動重連，無需人工介入。

## Slide 22
機器學習模型部署
部署方式
Android 端決策樹模型
僅約 50 KB
完全離線可用
特徵工程
峰值角速度、線加速度
動作時長、一致性
穩定度、變化率、重複性
能量指標等
模型表現
初始分類精度約 65%
經個人化校準後
可望提升至約 85%
以實用性為優先，模型以離線即時響應為主，便於快速迭代更新。透過個人化調整，可顯著提升使用者體驗。
22

## Slide 23
23
App功能：使用者視角
即時數據可視化
分數、動作分類、趨勢圖表實時呈現。
快速回饋提示
動作完成後立即評分，及時修正姿勢。
訓練日誌
每日擊球量、平均分數、類別分布統計。
進度追蹤
週/月趨勢圖與成就里程碑提醒。

## Slide 24
特徵工程到結果（流程圖）
持久化
關鍵特徵參數：
峰值角速度
線加速度
動作時長
一致性
穩定度
變化率
重複性
能量分布
模型表現：
初始約65%準確率
個人化校準後可達~85%
重點在實用性與即時性
24

## Slide 25
靈感來自『高光一刻』
受 NVIDIA Instant Replay 啟發，將循環錄影與邊緣檢測結合，隨時鎖定「那一拍」
啟發：循環緩衝區技術，讓我們無需全程錄製也能捕捉關鍵瞬間
目標：把最精彩、最具學習價值的那一拍自動保留下來
設計：以動作數據作為觸發條件，自動標記與保存影像片段
循環緩衝區 → 動作檢測 → 觸發保存 → 數據與影像配對分析
25

## Slide 26
技術方案：循環錄製+觸發保存
拍柄按鍵
App遠端
循環錄影
720p/30fps，維持最近數分鐘的緩衝區
避免佔用過多存儲空間，僅保留精華
觸發方式
拍柄物理按鍵：方便隨時標記高光時刻
App遠端：教練或旁觀者可協助保存
保存流程
觸發後自動擷取緩衝片段
與動作數據事件對齊精確同步
快速寫入，不影響下一次練習
靈感來源：NVIDIA Instant Replay 技術，實現即時捕捉關鍵瞬間
26

## Slide 27
使用體驗與價值
節省時間與空間
自動識別高光時刻，無需長時間逐幀剪輯，大幅減少存儲需求
數據畫面對齊
動作數據與視頻同步，精準定位失誤原因與技術突破點
提升社群動機
可分享個人高光時刻，增加學習動機與教練互動效率
使用者回饋：「從前找一個好的擊球片段要花20分鐘，現在只需按下按鈕就能自動保存。同時還能看到對應的數據分析，知道為何這次特別好。」
27

## Slide 28
系統整合：Galaxy Watch
智能穿戴 + 球拍數據 = 全方位訓練分析
融合指標
心率
步數
卡路里
應用
把生理負荷與技術質量對齊
避免過度訓練與疲勞風險
科學化制定恢復與強度計劃
呈現方式
訓練頁面顯示雙源數據儀表板
訓練里程碑與成就提醒
疲勞風險與休息建議提示
28

## Slide 29
29
使用者影響：學校/球館/個人
學校
課程數據化、技能評估儀表板、學生成長檔案。
球館
弱點辨識、個別化訓練計畫、教練資源最佳化。
個人
遊戲化目標、簡潔進度追蹤、可分享高光成果。
輸出功能
CSV 匯出，便於教練協作與長期數據分析。

## Slide 30
應用場景擴展總覽
其他球拍運動
網球
羽毛球
壁球
醫療復健
上肢精細動作追蹤
中風/術後循序訓練
復健進度量化
體育教育
成長檔案
技能評估儀表板
個人居家訓練
配發球機應用
短時高效率練習模組
數據驅動訓練
視頻輔助分析
減少人工後製時間
傳感器觸發標註
核心理念： 量化 → 反饋 → 自適應，形成可持續的訓練服務生態
跨域整合： 通過調整安裝方式與資料標註，快速擴展至不同運動與康復場景
30
應用擴展中心
SmartRacket Coach

## Slide 31
31
數據驅動的訓練管理
核心理念
量化 → 反饋 → 自適應
將球拍動作數據化，提供即時回饋，形成自適應學習迴圈
主要功能
類別分布、品質評分、週/月趨勢
直觀呈現技術類型統計、動作品質評分、長期進步趨勢圖表
實用價值
可視化弱點、制定個別化課表、追蹤進步
幫助學習者與教練精準識別技術弱點，建立針對性訓練，科學量化進步程度

## Slide 32
可負擔性與創新突破
硬體成本
入門級可負擔，適用校隊、社區與家庭訓練環境
單套硬體成本可控制在入門球拍區間
創新點
邊緣 AI + 低成本 IMU 的實戰結合
CNC 嵌入式設計，不影響球拍手感與平衡
差異化
離線可用、低延遲、強隱私保護
完全在本地封閉數據循環，不依賴雲端服務
核心定位：把高品質訓練民主化，讓每位學習者，不論資源多寡，都能擁有自己的數據教練。
32

## Slide 33
傳感器擴展計劃（Phase 2）
IMU升級
九軸傳感器（加速度+陀螺儀+磁力計）
提升旋轉方向穩健性
改善多維度動作辨識精確度
強化在複雜運動環境下的可靠性
其他候選
握力/壓力傳感器：測量握拍力度
溫度感測：環境與設備溫度監控
微型氣壓計：高度與天氣變化追蹤
環境光感測：場地光照條件分析
擴展原則
體驗優先：先把核心體驗打磨到位
分層疊加：基礎功能穩定後再增加複雜度
資源平衡：避免過度擠壓算力與電力資源
功能價值：每項新增傳感器需證明實用性
智能硬體的迭代需遵循「多感測但少複雜」的設計理念，感測器的增加不應導致用戶體驗與電池壽命的顯著下降。
33

## Slide 34
34
商業化潛力與市場定位
目標市場
香港校隊、業餘隊伍、球館與訓練中心。
定價策略
以普惠為導向，優化 BOM 與製造流程，讓一般學習者都能負擔。
增值服務
雲端教練平台、多球員對戰功能、個人化訓練課程與數據分析。
開源願景
GitHub 同步開源硬體設計、韌體、模型與 App，推動社群共創發展。

## Slide 35
時程規劃路線圖
3-6個月
傳感器精度優化
Galaxy Watch 深度整合
硬體與數據質量提升
6-12個月
教練平台上線
品牌合作試點
拓展用戶群與生態系
1-2年
擴展至其他球類運動
完整智能運動生態
多運動統一平台
發展策略三重奏
「深度→廣度→生態」的成長之路
短期目標：打磨核心體驗，提升數據品質
中期目標：社群擴展，建立教練平台
長期目標：跨運動應用，構建智能運動生態系統
35

## Slide 36
36
核心創新總結
邊緣運算 + 低成本 IMU
打造面向學生與業餘選手的量化揮拍訓練系統，實現即時動作分析與反饋
硬體嵌入 + 手機端推論
構建可持續、可擴展、可負擔的學習閉環，無需高成本設備即可獲得專業訓練體驗
從原型走向實用
CNC精準安裝、BLE 5.0低功耗通訊、Android原生視覺化，解決實際應用中的用戶體驗問題

## Slide 37
目前成效與早期驗證
即時分類與品質評分
動作完成後立即提供回饋，支援日常訓練決策流程
高光一刻自動保存
大幅減少剪輯時間與存儲成本，數據與畫面精準對齊
穿戴裝置完美融合
與Galaxy Watch整合，支援多維訓練指標觀測與數據關聯
精度與實用性平衡
以實用、即時、可迭代為主軸，個人化校準持續提升準確度
早期測試已展現實質成效，使用者反饋顯示技術路線正確。後續將優化模型精度與使用體驗，擴大測試範圍。
37

## Slide 38
下一步行動與願景
行動計劃
小批量試產與實地 A/B 測試
收集回饋、優化模型與機構
強化三星生態整合
製造與成本優化
建立開源社群
願景宣言
「把高品質訓練民主化，讓每位學習者都擁有自己的數據教練」
— SmartRacket Coach
聯絡方式
smartracket@vtc.edu.hk
特別感謝
VTC 青年學院導師與同儕支持
掃碼關注專案
38