## Slide 1
SmartRacket Coach
智能球拍教練系統
從訓練痛點到智能突破 | Samsung 競賽專案版
邊緣AI
低成本IMU
混合運算(邊緣+移動)
離線實時
VTC青年學院人工智能與機械人課程

## Slide 2
我的起點: VTC學生 × 10年乒乓球手
作為VTC青年學院人工智能與機械人課程的二年級學生，我選擇「人機協作」這條路，不是為了創造下一個酷炫的科技產品，而是希望讓科技成為我靜靜練習時的夥伴。
練習乒乓球超過10年，我深深體會到沒有即時數據反饋的困境。每次揮拍後，總是「不知道哪裡出了問題」——是揮拍太急？角度偏差？還是身體沒有轉開？
痛點觸發：當教練要求我記錄每次正手攻擊的速度和角度時，我發現手機AI難以自動分析，分秒之間的落差讓我錯過了自我修正的最佳時機。
VTC青年學院學生
人工智能與機械人課程 | 二年級
10+
2
3+
乒乓球年資
校隊年資
創客項目
學生階段 (2023-現在)
球員階段 (2013-現在)
創客階段 (2024-現在)
VTC青年學院人工智能專業，專注研究穿戴式運動輔助裝置
校隊成員，參與多次學界比賽，深感數據化訓練缺乏
開發SmartRacket Coach，融合運動與科技，解決訓練難題
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 2/40

## Slide 3
訓練核心痛點: 5大困境
乒乓球訓練中，我們經常面臨這些挑戰，導致技術提升緩慢且難以突破瓶頸，這也是SmartRacket Coach誕生的原因。
缺少即時量化反饋
視頻複盤費時
球員無法獲得揮拍角度、速度、力度等量化數據，僅靠感覺和教練主觀指導。
耗費大量時間查找關鍵片段，難以精確定位問題所在，分析效率低下。
教練難以全程陪練
技術提升曲線平緩
教練資源有限，無法為每位球員提供持續性的一對一指導和即時修正。
進步緩慢且難以量化，缺乏數據支持的漸進式改進方法，容易陷入瓶頸。
動作-結果缺乏即時因果關聯
在動作執行與結果之間有時間差，錯過了最佳學習時機，肌肉記憶已固化錯誤動作。
缺少量化反饋
視頻複盤費時
教練陪練有限
進步曲線平緩
即時因果缺失
解決方案?
痛點影響力熱度圖
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 3/40

## Slide 4
靈感時刻: 讓球拍『說話』
每次揮拍後，我總是在思考：為什麼打了十年球，進步還是那麼慢？最大的瓶頸其實不在於動作有多複雜，而在於即時反饋的缺失。
即使拿著手機一幀一幀地看，仍然難以精確定位問題所在。而當教練提出建議時，常常已經過了最佳學習時機——肌肉記憶已經固化了錯誤動作。
「想象一下——我擊出一個不穩定的正手攻，球網邊擦過，教練看著無奈搖頭，說了句『再來一次』。但我根本不知道剛才哪個環節出了問題。」
關鍵洞察：真正缺少的，是動作與結果之間的即時因果關聯。那一刻，我意識到：為什麼不能讓球拍「說話」呢？讓它直接測量每一次揮拍的力度、角度、速度，然後立即告訴我——這一球是否達到了標準？
SmartRacket
因果環路
揮拍動作
球員執行技術動作
數據收集
即時反饋
IMU感測器捕捉參數
動作修正
App分析與評分
球員立即調整技術
穩定肌肉記憶
形成正確動作習慣
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 4/40

## Slide 5
設計目標與人機協作理念
SmartRacket Coach 的設計目標是打造一款真正有用的人機協作訓練輔助工具，以解決業餘與校隊球員的訓練痛點，同時堅持「輔助而非替代」的核心理念。
目標一：24/7實時回饋與個性化建議
目標二：降低學習曲線，提升訓練效率
提供即時數據分析與量化反饋，讓每一次揮拍都能得到立即評價，不再錯過最佳修正時機。根據球員水平與風格，生成個性化訓練建議。
透過數據可視化與量化分析，縮短技能掌握時間，讓訓練更有針對性，減少無效練習，加速形成穩定肌肉記憶。
目標三：成為球員與教練的智能助手
不是替代教練，而是提供客觀數據輔助，成為24/7的訓練夥伴。教練制定策略，系統提供數據，球員執行訓練，形成協作閉環。
教練
AI系統
球員
最佳
訓練決策
人機協作模型：當教練專業、AI數據分析與球員反饋三者結合，創造最有效的訓練環境
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 5/40

## Slide 6
技術出發點與普惠動機
讓高科技訓練輔助工具不再遙不可及
3億
50ms
15小時
全球乒乓愛好者
數據延遲
電池續航時間
170港元
硬體成本目標
市場規模資訊
技術目標達成進度
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 6/40

## Slide 7
三種架構方案對比
在數據精度、隱私、環境依賴與成本四維度評估不同技術方案
評估維度
手機視覺系統
手腕IMU
球拍傳感器
數據精度
隱私問題
環境依賴
成本因素
高（可捕捉全身動作）
中（間接推斷拍面動作）
敏感（需錄影、佔用場地）
良好
高（光線、背景、架設）
中（手腕與拍體不完全同步）
高
中
高（直接測量拍體動作）
良好（僅收集動作數據）
低（任何環境均可用）
最佳
四維度綜合對比
成本效益分析
球拍傳感器
手腕IMU
手機視覺系統
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 7/40

## Slide 8
MVP抉擇: 為何選擇球拍傳感器
混合計算架構帶來最佳實用性、可達性與隱私安全
設計決策樹與思考流程
初始需求分析
尋找可量化乒乓球揮拍動作的技術方案
方案評估階段
評估三種方案的適用性、成本效益與環境依賴
核心價值觀確認
重點考量：實用性、可達性、隱私安全、可負擔性
球拍傳感器 + 混合計算架構
執行效益
邊緣端ESP32負責數據採集與傳輸，移動端Android負責ML計算與推論
離線環境下提供實時反饋、低隱私風險、低環境依賴、適中成本
低延遲反饋
可擴展性
優化BLE通信協議，實現<50ms延遲，使動作與反饋形成即時閉環
穩定性與可靠度
隱私優先
無雲依賴
摒棄視覺環境依賴，直接從源頭測量，避免背景干擾
無需視頻捕捉，僅收集動作參數，保護用戶隱私
模型運行在移動端，無需互聯網連接，全程離線操作
架構支持輕松拓展至其他球拍運動，更換感測器定位與算法即可
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 8/40

## Slide 9
三層混合計算架構
以混合式邊緣計算模式實現最佳資源利用與離線操作能力
嵌入式端
負責IMU數據採集與低延遲藍牙傳輸，安裝於球拍把手末端
ESP32-C3 Mini
MPU-6050 6軸
BLE 5.0
200Hz採樣
15小時續航
移動端
負責ML模型運行與推論、視覺化反饋，為三星生態系優化
Android原生
輕量決策樹(50KB)
實時視覺化
<50ms延遲
85%準確率
可選雲端
提供長期數據存儲、高級分析與教練協作功能（非必要）
歷史數據
教練協作
趨勢分析
團隊共享
加密保護
高頻率數據採集
200Hz採樣頻率，捕捉毫秒級動作細節與角速度變化
智能電源管理
靜置自動休眠，動作喚醒，實現長達15小時訓練續航
完全離線運行
低延遲反饋
ML模型存儲於移動端，無需網絡連接也能完整運作
從動作到反饋不超過50ms，實現即時修正與學習
隱私優先設計
默認數據本地處理，僅在用戶同意下才同步雲端
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 9/40

## Slide 10
人機協作定位: 輔助而非取代
我們的理念是創造人類與AI的互補關係，讓SmartRacket Coach成為教練團隊的數據助手，而非取代人類教練的經驗與判斷。
AI 角色
教練角色
球員角色
• 數據收集: 實時監測每次揮拍的角速度、加速度等參數
• 模式識別: 辨別動作類型，評估技術品質與一致性
• 進步追蹤: 記錄長期趨勢，識別成長點與瓶頸
• 策略制定: 根據量化數據提供戰術建議與個性化訓練計劃
• 技術指導: 專業經驗與人文關懷提供AI無法替代的指導
• 心理輔導: 調整選手心態，激發潛能與競技表現
• 執行訓練: 根據數據與教練建議調整技術動作
• 提供反饋: 分享主觀感受，協助系統優化算法與建議
• 自主學習: 利用即時數據加速形成正確肌肉記憶
核心理念：技術的最高價值，不在於取代人類，而在於放大人的潛能，讓每位球員都能獲得專業級訓練體驗。
24/7
訓練夥伴
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 10/40

## Slide 11
硬體演進: Micro:bit → ESP32
從原型驗證到穩定系統的硬體升級旅程
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 11/40
2023年9月
2023年11月
初期概念驗證
結構測試階段
使用Micro:bit作為MVP原型，搭配MIT App Inventor建立基本通訊與數據流。
失敗點 學習
球拍握把開孔測試，探索最佳的感測器安裝位置與固定方式，確保平衡性與手感。
失敗點 學習
採樣頻率
藍牙版本
數據延遲
主要挑戰
開孔位置
重量增加
加工方式
主要挑戰
50 Hz
4.0 BLE
>200 ms
算力不足
2024年1月
Arduino開發
使用Arduino IDE直接編程，改善通信穩定性，優化數據流，實現基本動作分類。
開發環境
通訊協議
存儲容量
準確率
尺寸卡死/零件斷裂
突破 學習
握把後端中心
30克
CNC鑽孔
Arduino IDE
BLE GATT
16 KB
~60%
2024年3月
ESP32 Mini升級
升級到Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Mini，大幅提升算力、採樣率與續航，降低數據延遲。
突破 里程碑
採樣頻率
處理速度
續航時間
數據延遲
200 Hz
10倍提升
15小時
<50 ms

## Slide 12
性能飛躍數據對比
從 Micro:bit 到 ESP32 的升級成果，帶來前所未有的效能提升
4倍
10倍
15小時
採樣頻率提升
電池續航
50Hz
ESP32-C3
15小時
200Hz
處理速度提升
原型處理器
5小時
<50ms
系統延遲
>200ms
<50ms
硬體性能飛躍 (倍數提升)
核心指標對比: Micro:bit vs ESP32
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 12/40

## Slide 13
傳感器配置詳解
精心挑選的硬體規格，實現高精度動作捕捉與低功耗運作
主控處理器
IMU 傳感器
通訊系統
Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Mini
MPU-6050 六軸慣性測量單元
BLE 5.0 無線通訊
處理器型號
ESP32-C3 RISC-V 單核 32 位元
時脈頻率
160 MHz (原型 Micro:bit 僅 16 MHz)
記憶體(RAM)
400 KB SRAM (原型 16 KB)
儲存容量
4 MB 閃存 (原型 256 KB)
感測器類型
3 軸加速度計 + 3 軸陀螺儀
採樣頻率
200 Hz (原型僅 50 Hz)
加速度範圍
±2g / ±4g / ±8g / ±16g 可配置
陀螺儀範圍
±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s 可配置
藍牙版本
BLE 5.0 (原型使用 BLE 4.0)
傳輸延遲
<50 ms (原型 >200 ms)
通信協議
GATT 服務，支持多客戶端連接
通信範圍
~10 公尺 (室內環境)
ESP32-C3 處理器
MPU-6050 傳感器
BLE 5.0 模組
電池接口
物理規格與特性
尺寸
35 × 25 × 12 mm (嵌入球拍握把)
重量
18 - 25 克 (根據電池選項不同)
電源
紐扣電池 (CR2032/CR2450)
續航時間
15 小時 主動訓練模式
待機時間
3 - 4 個月 (智能睡眠)
關鍵優勢：
高採樣率 200Hz
低延遲 <50ms
15小時續航
輕量級 <25g
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 13/40

## Slide 14
電源管理與續航策略
智能電源管理系統實現長效續航與低功耗運作
能耗模式智能切換流程
主動訓練模式
持續數據採集與傳輸，完整功能開啟，BLE保持連接，陀螺儀高頻取樣
靜止 3 分鐘，無動作檢測
靜止超過 30 分鐘
檢測到動作或手動喚醒
智能睡眠模式
陀螺儀降頻採樣，BLE間歇連接，CPU降頻，非核心功能關閉
深度睡眠模式
僅保留加速度計低頻檢測，BLE斷開，CPU休眠，最小功耗運作
快速喚醒模式
< 500ms 內喚醒所有系統，快速恢復連接與數據流，無感知切換
不同模式電量消耗曲線
紐扣電池供電
採用標準 CR2032 3V 紐扣電池，易於更換，普遍可得，成本低廉
長效續航
主動訓練模式：15小時連續使用
待機模式：3-4個月超長待機
未來升級方案
超級電容 + 無線充電方案，支持快速充電與環保能源利用
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 14/40

## Slide 15
設計挑戰與解決方案
每個硬體突破背後，都有一系列經過反覆測試的工程解決方案
挑戰 1：舒適性與球拍平衡
挑戰 2：位置敏感性
問題
感測器安裝會影響球拍的重心分布與握持手感，可能干擾揮拍的自然度與穩定性。
安裝位置的微小偏差會導致數據採集誤差，影響動作識別準確性與訓練評估。
解決方案
解決方案
在球拍握把下方靠近手腕處安裝，同時保持重心平衡，又能捕捉最大旋轉角速度。
問題
挑戰 3：動作類型覆蓋
開發標準化安裝指引與位置校準程序，允許用戶微調安裝位置以達最佳效果。
問題
目前主要識別正手攻、反手推、發球等基本動作，對於削球、吊球等複雜技術辨識度有限。
解決方案
擴增訓練數據集、提升特徵提取能力，規劃導入TensorFlow Lite輕量CNN增強複雜技術識別。
識別問題
方案測試
迭代優化
解決方案
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 15/40

## Slide 16
通信協議: BLE 5.0 GATT
低延遲、穩定可靠的藍牙低功耗通信架構，支持即時數據傳輸與處理
GATT服務與特徵值流程
感測數據採集
MPU-6050陀螺儀/加速度計以200Hz頻率採集動作數據，ESP32處理原始讀數
GATT服務封裝
數據封裝為MTU=240標準封包，作為自定義服務的特徵值，透過通知機制觸發
App接收與解碼
Android端訂閱特徵值變化，接收數據包並解析為結構化特徵向量，準備進入模型
視覺化與反饋
經ML模型處理後輸出動作分類與分數，透過App UI即時可視化與聲音反饋
低延遲數據傳輸
多客戶端連接
穩定連接能力
安全傳輸保障
端到端延遲控制在<50ms，確保動作與反饋形成緊密閉環，實現真正的即時感
支持教練手機與學員手機同時連接，實現即時共享訓練數據與協同指導
續航優化設計
採用BLE連接參數優化與通知機制，而非持續輪詢，大幅降低電池消耗
抗干擾設計，即使在多人使用的體育館環境，也能維持穩定的數據傳輸
實現配對加密與身份驗證，確保運動數據不被未授權設備攔截或竄改
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 16/40

## Slide 17
ML模型設計與特徵工程
我們採用輕量決策樹模型(約50KB),專為移動端離線推論優化,確保在無需雲端連接的情況下提供即時反饋。
特徵工程是整個ML系統的核心,我們從IMU原始數據中提取8個關鍵參數,實現高效精準的動作分類。
移動端優先: 完全在手機本地運算,無需網絡連接,保護用戶隱私並確保任何場景均可使用
峰值角速度
線加速度
動作時長
加速度一致性
旋轉穩定度
速度變化率
動作重複性
整體能量指標
IMU數據
峰值角速度
動作時長
發球
正手攻
反手推
推擋
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 17/40
≥ 300°/s
< 300ms

## Slide 18
性能優化：從65%到85%準確率
透過個性化校準、資料清洗與特徵選擇實現模型效能飛躍
65%
50KB
<50ms
初始準確率
輕量模型大小
即時推論延遲
85%
優化後準確率
模型準確率優化曲線
推論延遲統計分佈
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 18/40

## Slide 19
Android 原生應用(為Samsung優化)
透過簡潔直覺的界面，提供即時數據分析與動作反饋
三星 One UI 優化
即時數據視覺化
語音與文字反饋
將複雜的動作數據轉化為直觀易懂的視覺回饋，包含動作質量評分、角度指標與運動學參數，使用戶能一目了然掌握表現。
根據動作分析結果，提供針對性的語音提示與文字建議，幫助用戶即時調整技術動作，優化訓練效果。
1-10分評分系統
實時更新
優化渲染性能
語音引擎
訓練日誌與統計分析
自動記錄每次訓練數據，包括動作類型、次數、質量評分等，生成全面的統計報表與進步曲線，幫助用戶追蹤長期發展。
多語言支持
聽覺+視覺雙通道
Galaxy Watch整合
與Samsung Galaxy Watch深度整合，同步心率、步數、卡路里等生理數據，結合動作分析，提供全方位的訓練評估與健康監測。
本地SQLite
圖表可視化
CSV導出
穿戴API
低功耗同步
健康數據平台
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 19/40
訓練歷史
昨日訓練
正手攻: 65次 | 得分: 7.2
週訓練總結
詳情 >
技術分析
動作分佈
正手攻 45%
反手推 25%
發球 15%
進步曲線
7天
實時訓練
已連接
正手攻 - 優秀
8.5
當前指標
動作建議
加大揮拍幅度，保持手腕穩定，注意擊球點高度。手肘抬高5-10公分，以改善力量傳遞。
開始訓練
75°
角度
32
擊球
7.8
平均
統計頁面
主頁面
訓練頁面

## Slide 20
即時反饋系統: 分類+評分+日誌
智能識別動作類型，即時評分回饋，全面記錄與追蹤訓練歷程
即時分析引擎
智能動作分類
基於陀螺儀與加速度數據,準確識別發球、正手攻、反手推、推擋等不同動作類型,分類準確率達85%以上,能精準分析動作特徵。
1-10分質量評分系統
6軸特徵識別
即時推理
根據八項關鍵參數綜合評估每次動作質量,包括峰值角速度、線加速度、旋轉穩定度等,分數越高代表動作越接近專業水平。
85%+準確率
多維度評估
專業基準對比
自動記錄與趨勢分析
系統自動記錄每次訓練的動作分布、評分結果與技術參數,生成個人進步曲線與趨勢圖表,讓用戶清晰看到長期技術發展軌跡。
個性化校準與閾值
考慮不同用戶的身體特徵與技術水平,提供個性化校準功能,適應不同年齡段與技術級別的球員,使評分系統更加公平與準確。
視覺化評分
7日追蹤
數據持久化
CSV導出
用戶配置文件
多級別標準
動態閾值
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 20/40
動作分類
動作識別結果
本次訓練分布
正手攻
信心度: 92%
訓練日誌
7天進步趨勢
正手攻
今日訓練摘要
48
總擊球
8.2
平均分
23
正手攻
動作評分
即時
8.2
優良
78°
角度
96%
穩定性
8.5
一致性
評分組成
角速度
8.0
加速度
9.1
旋轉穩定性
7.8
動作分類
動作評分
訓練日誌

## Slide 21
高光一刻功能概念與靈感
運動員在訓練過程中，常常希望捕捉那些精彩時刻，但傳統錄影方式帶來了巨大的時間負擔。SmartRacket Coach的「高光一刻」功能，讓珍貴瞬間不再錯過。
我們的自動循環錄制技術，受到NVIDIA Instant Replay的啟發，將最近幾分鐘的訓練內容保存在臨時記憶體中，只需一鍵觸發，即可永久保存精彩片段。
痛點分析：訓練視頻動輒幾十分鐘，要找出一個「神操作」時刻，通常需要手動剪輯數小時。大多數球員因此放棄影片分析，錯過寶貴的視覺反饋機會。
解決方案：實時循環錄製 + 一鍵保存 = 節省95%編輯時間。球員只需在完成精彩動作後點擊按鈕，系統自動保存前30秒至後10秒內容，無需事後剪輯。
高光捕捉中
自動識別精彩瞬間，一鍵永久保存
一鍵保存
傳統剪輯
高光一刻
2-3小時
2-3秒
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 21/40

## Slide 22
高光一刻: 技術實現
自動捕捉最精彩的訓練瞬間，一鍵保存，省時高效
高光時刻捕捉流程
視頻規格
緩衝容量
觸發方式
覆蓋延遲
720p高清 / 30fps流暢幀率
3分鐘循環，約150-300MB內存佔用
拍柄物理按鈕（即時）/ App遙控（遠程操作）
觸發至保存執行 < 100ms，確保精準捕捉
極速響應
智能內存管理
觸發至執行延遲低於100ms，確保捕捉到精確時刻
僅保存循環緩衝最近3分鐘，節省90%存儲空間
雙重觸發方式
快速保存
拍柄實體按鈕 + 手機App遙控，靈活應對各種情境
2-3秒內完成處理，即時回看精彩片段
時間節省
無需剪輯處理，相較傳統視頻剪輯節省95%時間
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 22/40
循環錄製
持續緩存最近3分鐘訓練畫面
觸發保存
物理按鈕或App遙控觸發
快速保存
2-3秒內完成處理
相簿存儲
直接添加到訓練相簿

## Slide 23
高光一刻: 用戶價值量化
一鍵保存精彩片段，節省編輯時間與存儲空間
95%
90%
編輯時間節省
存儲空間節省
2-3秒
分享完成時間
傳統方法 vs 高光一刻: 體驗對比
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 23/40

## Slide 24
Galaxy Watch整合: 生理數據×訓練
結合手錶生理監測與球拍動作數據，提供全面訓練分析與健康管理
訓練狀態
128
心跳/分鐘
6,842
412
48
步數
卡路里
擊球
Galaxy Watch 5
生理數據 × 訓練分數對齊
實時同步
心率變化
8.2
訓練分數
生理數據整合
通過藍牙連接同步手錶與球拍數據，實時監測心率、步數和卡路里消耗，為訓練提供全面的生理參數支持。
訓練強度管理
心率區間
運動量
有氧/無氧訓練區分
步數與位移監測
智能疲勞分析
Samsung Health整合
結合心率變化、擊球質量和訓練時長，精確分析疲勞程度，及時提供休息建議，避免過度訓練與運動傷害。
與Samsung Health平台無縫連接，將訓練數據納入整體健康管理系統，支持長期健康追蹤與數據導出分享功能。
能量消耗
疲勞指數
卡路里精確計算
即時提醒
5區間
1-10級評估
振動+聲音通知
基於個人體能狀態自動調整訓練強度區間，提供個性化訓練建議，確保訓練效果最大化同時保障健康安全。
精確強度控制
恢復跟蹤
最佳訓練時機
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 24/40

## Slide 25
用戶分層體驗: 業餘 vs 校隊
針對不同用戶群體的差異化功能設計,提供客製化訓練體驗
業餘愛好者
注重樂趣與進步感,尋求簡單有效的訓練方式
週末球友
每週練習1-2次,期望穩步提升
注重趣味性和即時回饋
需要簡化的操作流程
希望看到明確的進步
對數據細節要求不高
校隊選手
追求精確分析與技術突破,需要全面的訓練數據
競技選手
每週練習4-5次,專注技術精進
注重精確性和深度分析
需要與教練協同訓練
關注長期表現趨勢
期望更多技術細節展示
功能模塊
業餘愛好者
校隊選手
回饋方式
語音即時回饋
簡潔明瞭的動作建議
目標設定
精確數據分析
數據追蹤
遊戲化訓練目標
成就徽章與等級提升
協作模式
簡化進度圖表
重點突出改進項
技術指標達成計劃
競技表現提升曲線
球友群組分享
成果社交分享
動作參數詳細對比
長期趨勢分析
多維數據對比
教練遠程協同
CSV數據導出與分析
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 25/40

## Slide 26
使用者影響: 數據驅動的訓練革命
教練端
球員端
數據化教學：匯出CSV檔案，實現數據驅動的訓練管理與分析
客觀評估：透過量化數據提升評價客觀性，減少主觀偏見
資源優化：精準定位學員弱點，制定個性化訓練計劃
依據練習：每次揮拍都有量化數據支撐，形成穩定肌肉記憶
少走彎路：即時修正錯誤動作，縮短技能掌握時間
獨立成長：教練不在場時也能獲得專業級反饋
"以前我們只能靠眼睛和經驗，現在數據讓我能夠同時輔導更多球員，並給予更精準的指導。" — 校隊教練
"從盲目練習到數據指引，我的學習曲線變得陡峭了很多。" — VTC學生球員
訓練成效對比
穩定性提升百分比
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 26/40

## Slide 27
可負擔性與普及
以普惠科技理念，讓智能訓練輔助不再高不可攀
170港元
2,499+
3億
單套硬體成本
完整套裝定價範圍
3種
主要應用場景
全球潛在用戶
硬體成本結構細分
產品定價策略階梯
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 27/40

## Slide 28
應用場景擴展: 從球拍到更多
SmartRacket Coach的低成本IMU + 混合運算技術框架具有高度可遷移性，可擴展至多種運動與健康應用場景。
其他球拍運動
網球、羽毛球、壁球等球拍運動，僅需調整安裝位置與重新訓練動作識別模型即可遷移應用。
康復醫療領域
追蹤上肢康復動作、量化中風患者康復進度、提供精確的訓練指導與評估數據。
體育教育應用
體校教學、技能標準化評估、學生訓練數據分析，幫助教師客觀評價學生運動技能。
個人健身助手
家庭訓練輔助、自主學習工具，為缺乏專業教練指導的用戶提供即時反饋。
視頻運動分析
結合高光一刻功能，適用於任何動作密集型運動的定量分析與精彩片段提取。
技術可遷移性：我們的邊緣計算架構與低成本IMU解決方案，展示了如何用創新設計解決各類運動訓練問題。
乒乓球
網球
現有
羽毛球
康復訓練
核心技術
高爾夫
視頻分析
潛力大
IMU+邊緣AI
體育教學
個人健身
創新
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 28/40

## Slide 29
商業化潛力與定價情境
從高階套裝到普惠校園版,不同市場定位的商業計劃
情境 A: 高階套裝版
HK$ 2,499 - 3,499
完整硬體 + 專業版App
一年雲端存儲與分析
教練協作平台整合
專業技術支援
適合: 專業訓練機構、私人教練
情境 B: 普惠校園版
HK$ 500 - 800
基本硬體 + 標準版App
本地存儲與分析
校隊練習模式
社群技術支援
適合: 學校、社區中心、青少年
目標市場
目標客群
預估銷量
預估年營收 (港元)
香港校隊
乒乓球館/俱樂部
專業教練
總計 (保守估算)
30-50所學校 x 5-10套
~180,000
20-30家 x 5-10套
~120,000
15-25位 x 1-2套
~90,000
-
300套 情境B
200套 情境B / 情境A
30套 情境A
~500套
~300,000
年度營收預測 (情境組合)
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 29/40

## Slide 30
技術發展路線圖
從硬體優化到生態擴展的逐步進化
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 30/40
2025年初 · Phase 2初期
硬體與感測器升級
提升IMU精度與優化電源管理，穩定傳感器數據採集，實現更長續航與更精確動作識別。
IMU升級 精度優化
陀螺儀精度
加速度計
採樣頻率
校準方法
提升2倍
16位元高精度
400Hz
自動溫度補償
2026年+ · Phase 3
多運動擴展與AI自動課程
擴展支援網球、羽毛球、高爾夫等多種球拍運動，導入自動課程生成AI，提供個性化訓練計劃。
多運動擴展 AI自動課程
運動類型
課程模型
數據生態
智能化程度
5+ 球拍運動
GPT-5 Fine-tuning
跨設備同步
教練級個性化
2025年底 · Phase 2後期
無線充電與手錶整合
引入超級電容與無線充電技術，深度整合Galaxy Watch生態系統，實現全方位訓練數據融合分析。
無線充電 手錶整合
充電時間
Watch整合
體感融合
用戶介面
10分鐘→3小時
訓練負荷分析
多點肌電數據
One UI深度優化

## Slide 31
開源與共創計劃
我們相信開源協作是加速創新的最佳途徑。SmartRacket Coach 項目完全開源，旨在通過全球開發者社群的力量持續改進與擴展功能。
在 GitHub 上，我們提供了從硬體到軟體的全套開源資源，包括電路設計、機構文件、韌體代碼、機器學習模型和手機應用源碼。
我們邀請全球開發者參與貢獻，包括功能拓展、其他運動適配、模型優化和硬體改進，共同創建普惠全球運動愛好者的智能訓練生態。
開源目標：建立活躍的全球開發者社群，加速功能迭代，降低入門門檻，讓更多人能參與智能運動裝備的開發與優化，實現技術民主化。
100% 開源項目
社群驅動開發
MIT 授權
全球可訪問
SmartRacket-Coach
硬體設計 (Hardware)
ESP32-C3 電路原理圖、PCB 設計文件、3D 打印支架模型
韌體代碼 (Firmware)
ESP32 陀螺儀數據採集、BLE 通信協議、電源管理
機器學習模型 (ML Model)
動作分類決策樹模型、特徵工程代碼、訓練數據集
Android 應用 (App)
文檔 (Documentation)
原生安卓代碼、UI 設計資源、Samsung 手錶整合模塊
安裝指南、API 文檔、貢獻指南、案例研究
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 31/40

## Slide 32
發展時間表: 3階段路線圖
從結構優化到生態系統建設的完整發展策略
3個月
6個月
12個月
24個月
近期
3-6個月
6個月
中期
6-12個月
12個月
長期
1-2年
24個月
近期目標 (3-6個月)
實作結構測試，達成CNC開孔的耐用性
無線充電方案POC與電池優化
Galaxy Watch健康數據深度整合
傳感器精度與抗干擾能力優化
中期目標 (6-12個月)
線上教練協作平台開發與上線
與Samsung和運動品牌合作推廣
校隊與社區中心用戶拓展計劃
供應鏈優化與大批量成本控制
長期目標 (1-2年)
AI個人化訓練課程自動生成
網球、羽毛球等多運動項目拓展
國際市場拓展與本地化策略
完整智能運動設備生態圈建設
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 32/40
結構測試與最佳化
CNC加工耐用性提升
Galaxy Watch深度整合
線上教練平台上線
品牌合作推廣計劃
用戶規模拓展與成本控制
AI自動課程生成系統
多運動項目拓展計劃
完整智能運動生態建設

## Slide 33
核心創新回顧
SmartRacket Coach 的核心創新在於將邊緣運算機器學習與低成本IMU感測器結合，創造首個「混合計算（邊緣+移動）+ 低功耗藍牙」的乒乓球動作分類系統。
邊緣運算 + 低成本IMU：突破性地將輕量級ML與低成本感測器結合，創造高性價比訓練輔助系統
混合計算架構：邊緣端負責數據採集，移動端負責ML推論，最佳平衡性能與成本
BLE低功耗傳輸：精心優化的BLE 5.0 GATT服務，延遲<50ms，續航15小時
離線實時反饋：無需雲端連接，即時提供動作分類、質量評分和訓練建議
隱私優先設計：數據留存設備本地，用戶完全掌控個人訓練數據
SmartRacket Coach 價值主張輪盤
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 33/40

## Slide 34
關鍵成就與指標
SmartRacket Coach 核心技術突破與關鍵績效指標
85%
<50ms
個性化校準後準確率
系統回應延遲
95%
高光功能時間節省
170HKD
單套硬體成本
GalaxyWatch
Samsung生態整合
SmartRacket Coach 關鍵成就清單
輕量決策樹模型僅約50KB，可完全離線運行
個性化校準後準確率從65%提升至85%
藍牙5.0 GATT服務，通信延遲小於50ms
高光功能節省95%影片編輯時間，90%存儲空間
與Samsung Galaxy Watch無縫整合生理數據
邊緣運算+移動端ML模型混合計算架構
單套成本僅170港元，目標零售2,499-3,499港元
15小時連續使用電池續航，3-4個月待機時間
技術性能雷達圖
準確率提升歷程
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 34/40

## Slide 35
下一步行動: 從原型到小批量
專案正處於關鍵轉折點 — 從驗證原型邁向市場驗證階段。我們的行動計劃包含五個關鍵任務，確保技術成熟度與用戶體驗最佳化。
實現目標的核心策略是：小規模、快速迭代、持續優化。通過與實際用戶互動，我們能在真實場景中測試系統，不斷改進軟硬體整合效果。
1
2
3
4
5
小批量試產 (10-50套)
用戶反饋迭代
深化Galaxy Watch聯動
成本優化與量產工藝
建設開源社群
針對校隊與球館進行小批量生產，建立初始用戶群，確認量產可行性
收集實際使用者反饋，優化演算法、UI/UX設計及硬體穩定性
增強Samsung生態整合，實現更多多維度訓練數據分析功能
探索大批量採購與製造流程優化，降低單套成本，提高生產效率
在GitHub發布設計文檔，吸引全球開發者參與優化和功能擴充
核心理念：從小規模試錯到迅速迭代，讓產品在實際使用場景中逐步完善。以用戶體驗為中心，而非技術驅動。
高優先級
中優先級
低優先級
CNC開孔結構測試
確保量產級別的耐用性與穩定性
Beta測試用戶招募
從校隊與社區球館招募首批試用者
Galaxy Watch API深度整合
實現生理數據與動作數據融合
供應鏈評估
確認ESP32和MPU-6050大批量供應可行性
無線充電方案設計
探索內置式無線充電解決方案
開源文檔準備
整理硬體設計、韌體和機器學習模型文檔
包裝設計
符合Samsung生態風格的產品包裝設計
替代IMU評估
調研更高精度、更低功耗的替代感測器
多球拍兼容性測試
確認不同品牌球拍的安裝兼容性
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 35/40

## Slide 36
願景宣言: 讓優質訓練民主化
我們的願景
服務全球3億乒乓愛好者，以人機協作的理念，不是取代教練，而是放大每位球員的潛能。
讓每一位愛好者，無論經濟條件如何，都能擁有智能訓練助手
這不僅是一套硬體，更是對人機協作、公平教育獲取、開源共創的信念
技術的最高價值，是讓優質訓練民主化
讓每一次揮拍，都有數據相伴
身為工程師，與其用科技取代人
不如用科技去放大「人的潛能」
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 36/40

## Slide 37
產品實物與App界面集錦
SmartRacket Coach硬體實現與軟體界面展示
內嵌式模組安裝效果
專利設計
SmartRacket
ESP32-C3
模組
MPU-6050
傳感器
球拍握把末端的中心通過CNC鑽孔，安裝ESP32-C3與MPU-6050模組，確保重心平衡與數據採集精準度。模組完全內嵌於握把，不影響揮拍手感。
不影響平衡
穩固安裝
防撞設計
可拆卸
硬體核心元件特寫
Android App界面設計
硬體核心由ESP32-C3處理器、MPU-6050 6軸感測器組成，通過精密CNC加工固定，紐扣電池供電，續航可達15小時。
實時訓練
正手攻 - 良好
技術分析
訓練歷史
CNC精密加工
訓練主頁面
分析頁面
CNC
本週訓練
Android原生應用為三星設備優化，包含訓練主頁(即時評分)、技術分析(動作分佈)、訓練歷史(進步曲線)與高光時刻(精彩片段)四大核心頁面。
Android 11+
三星優化
數據視覺化
多語言
ESP32-C3
32位元RISC-V處理器
MPU-6050
6軸IMU感測器
高光時刻
ESP32-C3 Mini
MPU-6050 IMU
紐扣電池供電
歷史記錄頁
精彩片段頁
8
進步曲線
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 37/40

## Slide 38
使用情境演示：訓練實拍
SmartRacket Coach 在實戰訓練中的應用流程與即時數據反饋
1
2
3
4
動作捕捉
數據分析
即時反饋
動作修正
正手攻
正手攻
正手攻
IMU 傳感器實時捕捉乒乓球揮拍動作，包括正手攻、反手推、發球等多種基本動作類型，採樣頻率達 200Hz。
App 介面顯示即時評分、動作分類和技術建議，同步語音反饋確保球員不需低頭也能獲得指導。
球員根據反饋調整技術，系統實時驗證修正效果。連續反饋形成閉環學習，加速肌肉記憶形成，技術穩定性顯著提升。
200Hz採樣
6軸數據
低功耗
邊緣 ML 模型分析傳感器數據，提取8項關鍵參數，精確識別動作類型並量化技術質量，實現<50ms低延遲響應。
輕量ML
8項指標
<50ms延遲
10分制
語音反饋
App同步
動作改進
閉環學習
穩定提升
峰值角速度:
線性加速度:
動作時長:
角度修正:
穩定性提升:
一致性:
478°/s
2.4 G
320 ms
-5°
7
9
SmartRacket Coach
正手攻 - 良好
角度偏高，力量適中
7
AI 教練建議
「揮拍角度偏高5°，手腕力量適中但可更穩定。建議下一球略微下壓，保持相同擊球點。」
+32%
高
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 38/40

## Slide 39
致謝
這個項目的完成離不開眾多人的幫助與支持。在此特別感謝：
VTC青年學院 提供的學習環境、設備支持與技術指導，讓我能夠將創意付諸實踐。
指導教練 的耐心與專業建議，幫助我更深入理解乒乓球技術與訓練需求。
團隊夥伴 在概念驗證與測試階段的寶貴意見與協助。
Samsung競賽平台 提供的展示機會與資源支持。
SmartRacket Coach 設計理念
VTC青年學院
Samsung
人工智能與機械人課程
乒乓球校隊
教練與隊員支持
團隊夥伴
概念驗證與測試協助
技術與創新競賽平台
SmartRacket Coach | 智能球拍教練系統 | 39/40
與其用科技取代人，不如放大人的潛能。

## Slide 40
聯絡資訊與簽名
讓我們持續交流，共創未來
作者資訊
姓名
GitHub
黃小明
學校
VTC青年學院
Email
xiaoming.huang@example.com
github.com/smartracket-coach
發送郵件
開源項目
GitHub 開源專案
掃碼訪問
掃描上方QR碼訪問 SmartRacket Coach 開源項目
github.com/smartracket-coach
簽名
<div